江西力博科诚铜业有限公司职业病危害现状评价报告公示

| 项目名称 | 江西力博科诚铜业有限公司职业病危害现状评价报告 |
| --- | --- |
| 报告书编号 | ZPXKJ23-039 |
| 建设单位 | 江西力博科诚铜业有限公司 | 地理位置 | 江西省鹰潭（贵溪）铜产业循环经济基地，贵溪大道以西 | 联系人 | 张李波 |
| 项目简介 | 江西力博科诚铜业有限公司成立于2020年03月02日，注册地址位于江西省鹰潭（贵溪）铜产业循环经济基地，注册资本壹亿元整，法定代表人为童金林，注册类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为铜制品、铜材、铜合金型材、光电子材料、电缆电线、电子产品、电力设备、贵金属销售及相关产品技术研发、技术服务；合金材料的研发及技术服务；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口。 江西力博科诚铜业有限公司年产15万吨铜精深加工项目拟投资50亿元，用地约391亩，规划建设2幢厂房及办公楼、食堂、宿舍约12830平方米，主要建设无氧铜杆、铜排棒、漆包线、铜丝线、铜板带坯、高精度铜板带、漆包圆线等生产线，达产后可形成年产15万吨的生产规模。 项目分期建设，其中一期总投资20亿元。建设1#生产厂房、办公楼、倒班宿舍楼、食堂、门卫等建筑物，年产7万吨铜产品（高档铜线2.5万吨、高档镀锡线0.5万吨、高档铜绞线0.5万吨、高档镀锡绞线0.5万吨、高档漆包线1万吨、高精度铜棒排2万吨）。 |
| 现场调查人员 | 李海海、熊俊 | 时间 | 2022年8月8日 | 建设单位陪同人 | 张李波 |
| 现场采样、检测人员 | 张东明、赵文 | 时间 | 2023年08月08日、2023年08月25~27日 | 建设单位陪同人 | 张李波 |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 该项目在生产过程中存在或产生的主要职业病危害因素为：矽尘、其他粉尘、二氧化锡、铜烟、一氧化碳、苯酚、二甲苯、甲醛、丙烯醛、乙酸、噪声、高温。 检测结果：拉拔工、挤出工、大拉工接触的噪声周等效声级不符合要求，熔铸工、挤出工、漆包工、漆包工、退火工、镀锡工接触的高温WBGT指数检测结果不符合要求，其余皆符合要求。 |
| 评价结论及建议 | 该项目为“C325有色金属压延加工”，根据国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5 号）的规定，综合职业病危害因素检测分析结果，职业病危害风险分类结果为“职业病危害风险严重”。 通过综合分析和评价，江西力博科诚铜业有限公司在今后的生产运行过程中，如能认真贯彻落实国家职业病防治相关法律法规，并根据本次评价的建议进行整改和改进，持续完善职业健康管理体系，加强执行与现场督查，确保职业病防护设施运行正常、个体防护措施到位、建立健全职业卫生管理制度并落实执行，则作业员工实际接触的职业病危害因素的浓度（或强度）可符合国家职业接触限值的要求，江西力博科诚铜业有限公司可以满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |
| 技术审查专家组 评审意见 | / |